TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro veřejnou zakázku na dodávku s názvem

„VZI07 - Motorgenerátor“

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky a instalace motorhgenerátoru dle níže popsané specifikace:

| Komponenta | Počet ks |
| --- | --- |
| Motorgenerátor | 1 |

| Specifikace motorgenerátoru |  |
| --- | --- |
| Výkon | Min. 400 kVA |
| Proud | Min. 580 A |
| Typ motoru | Naftový motor |
| Provedení | Celokapotovaný, venkovní provedení s odhlučněnou kapotou |
| Start při výpadku | Záskokový automat (ATS rozvaděč), automatický start při výpadku elektrické energie |
| Požadavky na záruku | Záruka 60 měsíců |
| Ostatní požadavky | Dodávka náhradních dílů do 48 hodin Reakční doba servisu nejpozději následující pracovní den (NBD on site záruka) |

Svým podpisem potvrzuji, že mnou nabízené plnění má výše uvedené parametry.

_____________________

podpis dodavatele