Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S116/21

uzavřené mezi VOP CZ, s.p. a ……………

Popis díla

Modernizace odsávání v objektu č. 62.

Dílo spočívá ve výměně zastaralého patronového filtračního zařízení.

Součástí díla je demontáž stávajícího filtračního zařízení a části potrubních rozvodů, jejich odvoz a likvidace.

Součástí díla dále je:

1/ Filtrační zařízení

2/ Ventilátor – průtok vzduchu min. 7000m3/hod.

3/ Propojovací potrubí mezi filtrem a ventilátorem

4/ Elektrorozvaděč včetně příslušných rozvodů

5/ Odsávací potrubí – propojení na stávající potrubí

6/ Výduchové potrubí – výduchový komín do venkovního prostředí

Parametry filtračního zařízení:

1/ Filtrační plocha – min. 60m2

2/ Typ filtračního média – plochá filtrační hadice

3/ Průtok vzduchu – min. 6000m3/hod.

4/ Typ regenerace – JET systém

5/ Výška zařízení – max. 4,3 metrů (musí vejít pod stávající přístřešek)

Objednatel zajišťuje:

1/ Zpevněnou plochu pro filtrační zařízení

2/ Zajištění přípojky tlakového vzduchu

3/ Zajištění hlavního přívodu do elektrorozvaděče