Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 206/22: Popis díla – Specifikace opravy vozového metače TMW 1000/800

Provedení opravy vozového metače TWM 1000/800 v rozsahu:

Provedení opravy vozového metače TWM 1000/800 v rozsahu

- metací kola MZ520 - 4 ks Metací kola MZ520 - 4 ks

- provedení demontáže lopatek

- provedení demontáže obložení

- kontrola stavu skříně metacího kola, demontáž skříně včetně vyvaření poškozené skříně elektrodou ESAB OK 67.45 nebo adekvátní náhradou Welco 1701, 1707, 1960

- zabroušení svárů

- zpětná montáž skříně, obložení, lopatek (všechny vyměnit – dodá objednatel)

- seřízení paprsku metacích kol

Oprava stolu

- provedení výměny ochranné gumy kolem stolu

- vyvaření protryskaných částí elektrodou ESAB OK 67.45 nebo adekvátní náhradou Welco 1701, 1707, 1960

- provedení kontroly a opravy spojky pro otáčení

- kontrola a výměna přívodního kabelu zavážecího vozíku

- oprava převodovky otáčení včetně výměny šnekového kola

- výměna článků řetězu na vtahování stolu (řetěz dodá objednatel)

Oprava kolejnic

- oprava kolejnic

- navaření vytryskané části elektrodou ESAB OK 67.45 nebo adekvátní náhradou Welco 1701, 1707, 1960 (rozsah bude určen při předávání díla)

- zabroušení svárů do roviny

Kabina

- demontáž vyložení stropu kabiny

- provedení revize stropu a oprava nosných profilů

- zpětná montáž vyložení stropu

- kontrola a výměna gum u panelů, pod rošty, na stěnách a žaluziích

- provedení opravy nosných částí roštů kolem kolejnic

- kontrola a oprava zavěšení obložení naproti metacím kolům

Korečkový dopravník

- provedení kontroly pásu

- provedení kontroly všech korečků a doplnění koreček včetně šroubů

(dodá objednatel)

- kontrola převodovek na pohon korečka

Filtrační zařízení FTK 250

- provedení kontroly znečistění filtračního zařízení (2x FTK 250)

- výměna filtračních vložek (2x FTK 250 – celkem 20 ks) materiál dodá objednatel

- zhotovení těsnění pod víka FTK 250 (celkem 20ks)

Šnekový dopravník

- kontrola a provedení opravy šesti šnekových dopravníků Třasadlo

- provedení výměny ložisek a těsnících kroužků třasadel, provedení kontroly, výroba a výměna nové hřídele u třasadla, doplnění mazacího tuku A00

- kontrola celého třasadla (gumy, plechy, rošty, pružiny, uložení)

Celý stroj

- měření a výměna ložisek hlučných elektromotorů včetně ventilátorů

- provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad